## Presseinformation / Hintergrund

# Beschleunigte Orthokeratologie

Orthokeratologie basiert auf einer Besonderheit des menschlichen Auges: der Elastizität der Hornhaut. Diese verfügt gegenüber kurzfristigen Krafteinwirkungen – wie beispielsweise dem Lidschlag – über größere Widerstandsreserven als gegenüber langfristig wirkenden Kräften. Durch gezielten Druck über etwa sechs Stunden ist es deshalb möglich Kurzsichtigkeit und Astigmatismus für einen begrenzten Zeitraum (Orthokeratologie) zu korrigieren.

#### Neues Kontaktlinsen-Design

Die sogenannte beschleunigte Orthokeratologie erreicht man durch den Einsatz von Kontaktlinsen mit einem speziellen Design. Sie beschleunigen den Korrekturvorgang auf den Zeitraum des Nachtschlafs. Mit der Kontaktlinse DreamLens wird in der Regel ein partieller Rückgang der Sehschwäche nach kurzer Zeit erreicht; die vollständige Korrektur nach etwa drei bis zwölf Nächten.

#### Reversible Korrektionsmethode

Im Gegensatz zum operativen Lasik-Verfahren ist die Orthokeratologie eine reversible Korrektionsmethode. Sobald die orthokeratologischen Kontaktlinsen nicht mehr regelmäßig verwendet werden, gelangt die Hornhaut des Auges wieder in ihren Ausgangszustand zurück.

#### Für jedes Alter geeignet

Die Overnight-Orthokeratologie ist für Menschen mit einer schwachen bis mittleren Kurzsichtigkeit und Astigmatismus (Sphäre bis -4,5 dpt; kombiniert mit Hornhautverkrümmung bis zu -1,5 dpt je nach Lage) geeignet. DreamLens kann bereits ab einem sehr frühen Alter unter ärztlicher Kontrolle eingesetzt werden. Es dürfen jedoch keine Augenkrankheiten vorliegen.

##### Anpassung beim Augenarzt und -optiker

Orthokeratologische Kontaktlinsen werden vom Spezialisten angepasst und bei regelmäßigen Zwischenkontrollen überprüft. Alle für formstabile Kontaktlinsen geeigneten  Pflegemittel sind auch für DreamLens verwendbar.

##### Hergestellt mit der SML-Technologie

DreamLens wird mit der SML-Technologie (Sub Micron Lathing) produziert. Wichtige Kennzeichen von SML sind die prozessgesteuerte Komplettfertigung der Kontaktlinsen in einem Arbeitsgang und die Fertigungsgenauigkeit, die im Bereich von <20 Nanometer liegt. In punkto Reproduktion von Kontaktlinsen erreicht das SML-Verfahren beste Übereinstimmung des Orginals mit der Kopie.

#### Pressekontakt

(hier Firmenadresse eintragen)

(hier Ansprechpartner eintragen)

Telefon: (hier Telefonnummer eintragen)

Fax: (hier Faxnummer eintragen)

E-Mail: (hier E-Mail eintragen)